607220, г. Арзамас ул. Мира д.7, Т/Д «Евразия» www.33353.ru

тел/факс: (83147)-7-33-53, 7-74-84, 2-01-58

Памятка запуска и работы ПЛЭНа

Запуск системы отопления желательно осуществлять в теплое время года, например, осенью до начала заморозков. Это позволит плавно и комфортно «войти» в отопительный сезон и избежать излишних затрат энергии на прогрев замороженного здания.

1.Перед началом работы необходимо включить автоматические выключатели в вашем силовом щите, которые отвечают за аварийное выключение системы в случае короткого замыкания.

2.На настенном терморегуляторе в каждом помещении установите требуемую температуру.  Для жилых помещений выставить температуру на терморегуляторе +18 °С. В этом случае температура в комнате будет 21-22°С, что является комфортной температурой.

Для нежилых помещений, где требования к температуре +18 °С, установить на терморегуляторе +14°С.

Не рекомендуется отключать систему даже на короткий период времени, так как из практики следует, что на разогрев помещения уходит значительно больше электроэнергии, чем на поддержание. Это объясняется смещением «точки росы».

Важно!

Тепловой комфорт при инфракрасном отоплении наступает на 2-3°С раньше, чем при традиционном отоплении. Следовательно, если для Вас повседневно комфортна температура +23°С, то на терморегуляторе необходимо выставить +20°С.Необходимо помнить, что увеличение или уменьшение температуры на каждый градус Цельсия повлечет изменение энергопотребления на 5% в соответствующую сторону.

3.Не выключайте систему в летний период. При достижении температуры, заданной на терморегуляторе,  система отключится и не включится до тех пор, пока температура не опустится на 1°С ниже установленной.

4.Не открывайте форточки и окна, если Вам жарко, просто выставьте на терморегуляторе более низкую температуру. Система будет поддерживать температуру в помещении с точностью до 1°С.

5. Не рекомендуется включать систему ПЛЭН с другим конвекционным отоплением, так как это может привести к смещению «точки росы».

6. Следует понимать, что расчёт электроэнергии производится по среднемесячным показателям  за 6-7 месяцев отопительного сезона, поэтому в зимний период они превышают, а в остальные месяца - компенсируют.

Если расход электроэнергии превышает среднемесячные показатели более 20 Вт/м.кв., рекомендуем сделать тепловизиционное  обследование для  обнаружения притока холодного воздуха в помещении и обнаружения утечки тепла. Теплоанализ делается при наружной температуре воздуха -10, -15°С. В данном случае для проведения теплоанализа следует заранее согласовать вопрос о выезде специалиста по месту установки ПЛЭНа.

Время работы системы и расход электроэнергии напрямую зависит от внешней температуры воздуха и качества теплоизоляции отапливаемого объекта. Существующие требования к эксплуатации системы отопления:

— качество электроэнергии согласно ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»

— высота потолка для жилых помещений не более 4 м, для нежилых не более 5,5м

— здание соответствует СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

При соответствии требований к эксплуатации системы отопления и открытом размещении системы отопления энергопотребление может составить 10Вт на квадратный метр отапливаемой площади в час в среднем за отопительный сезон  (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

При соответствии требований к эксплуатации системы отопления и открытом размещении системы отопления выход на отопительный режим здания (помещения) обычно составляет до 4-х недель. В обогреваемых помещениях - от одной до двух недель.

В случае закрытия системы отопления декором, последнему предъявляются следующие требования: толщина декоративного материала, закрывающего систему отопления от 1 до 14мм; расстояние между декором и ПЛЭН от 10 мм до 150мм; декором не должны являться следующие материалы: зеркало, стекло, металл; воздушная подушка между декором и ПЛЭНом не должна вентилироваться.

Что может повлиять на увеличение или снижение затрат на электроэнергию:

- теплопотери здания (необходимо сделать теплоанализ);

- падение напряжения в сети (произвести замер при выкл. и вкл. оборудовании ПЛЭНа);

- недостаточное количество выделенной мощности;

- вводной кабель (заменить согласно пиковой мощности);

- вводной автомат (заменить согласно потребляемой мощности);

- смена фазы

Таблица для заполнения показаний э/энергии

Год_______                                                  Год_______

| № | Месяц | Дата | Показания | № | Месяц | Дата | Показания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |

При заполнении таблицы, мы всегда сможем помочь вам рассчитать эффективность системы отопления ПЛЭН.

Из практики: кирпичные здания новой застройки на второй год эксплуатации могут потреблять в 2 раза меньше э/энергии (просохла кирпичная кладка).

С памяткой ознакомлен (а) ____________

607220, г. Арзамас ул. Мира д.7, Т/Д «Евразия» www.33353.ru

тел/факс: (83147)-7-33-53, 7-74-84, 2-01-58