Рады сообщить, что любой желающий сможет приобрести нагревательный прибор на базе ПЛЭН с улучшенными техническими характеристикам.

Данный продукт отлично подходит для качественной сушки и вяления продуктов питания (овощей, фруктов, грибов, трав, мяса, рыбы), сушки предметов (к примеру, для бережной сушки обуви), обогрева помещений и теплиц.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

СТО 94759665-001-2011

Технические характеристики

Источник питания....................220В, 50Гц

Мощность потребляемая

Длина 1.0 м, не более………......150 Вт

Длина 1,2 м, не более…………..170 Вт

Длина 1,5 м, не более………......210 Вт

Ширина……………………… 0,51м

Масса изделия..........................750г

Max температура нагрева.......50°C

Класс защиты …………...…...IP-67

ПОСМОТРЕТЬ В ВИДЕО

www.33353.ru

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ  СУШКА

ПОЛЕЗНОЕ, ЭКОНОМИЧНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ИНФРАКРАСНОЕ ТЕПЛО!

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Обогрев молодняка птиц / аквариумов / террариумов / собачьих будок.

Укладывается под клетку, коробку с птенцами, что способствует равномерному и безопасному распределению тепла по поверхности. Птенцы не собираются в одном месте и не давят друг друга, а комфортно себя чувствуют на всей поверхности. Всегда сухо и тепло, у птенцов улучшается аппетит, что способствует их быстрому росту.

Данный нагревательный элемент рассчитан на подогрев воды в аквариумах, объемом до 50 литров. Для собачьих будок, террариумов с животными, ведущими древесный образ жизни, нагревательный элемент крепиться к боковой стенке.

2. Обогрев ступней ног / локальный обогрев частей тела.

Для удобства использования, при локальном обогреве, на нагревательный элемент рекомендуется надеть тканевый чехол и далее использовать как грелку. При обогреве ступней ног, рекомендуется накрыть нагревательный элемент древесной плитой, толщиной до 15мм или использовать тканевый чехол. После ставим ноги на поверхность коврика, предварительно сняв обувь. Удобно использовать, работая за компьютером и при любой работе за столом в прохладном помещении.

3. Сушки фруктов, трав, овощей и других продуктов / сушка обуви.

На поверхность нагревательного элемента укладывается лист бумаги (пергамент) или древесная плита толщиной до 15 мм на которую также необходимо уложить лист бумаги (пергамент), и уже на нее выкладывать подготовленные для сушки продукты. Время высушивания варьируется от 4 до 40 часов в зависимости от продукта и желаемого конечного результата. Инструкция по сушке прилагается.

Для сушки обуви использовать аналогичную подготовку нагревательного элемента.

| Инструкция по сушке продуктов |
| --- |
| Наименование | Подготовка | Показатель готовности | Время, часы (приблизительно) |
| Абрикос | Порежьте на половинки, удалите косточку | Мягкий | 28-36 |
| Ананас (консервированный) | Выцедить, высушить, выложить на тарелочку | Мягкий | 6-36 |
| Ананас (свежий) | Очистить, нарезать ломтиками или кубиками | Твердый | 6-36 |
| Апельсиновая корка | Порежьте на тонкие полоски | Ломкий | 16-28 |
| Баклажан/овощи семейства тыквенных | Очистите и порежьте ломтиками толщиной 6-12 мм | Ломкий | 18-30 |
| Банан | Очистите от кожуры и порежьте на кружки толщиной 3-4 мм | Хрустящий | 8-38 |
| Виноград | Оставьте целыми | Мягкий | 8-38 |
| Вишня | Косточку удалять не обязательно | Твердый | 8-38 |
| Горошек | Использовать только сладкие, хрупкие сорта | Твердый | 12-18 |
| Грибы | Порежьте ломтиками или сушите целыми (мелкие) | Твердый | 6-26 |
| Груша | Удалите кожицу и порежьте ломтиками | Мягкий | 8-30 |
| Зеленый лук | Посечь и выложить на тарелочку | Хрупкий | 4-10 |
| Инжир | Порежьте ломтиками | Твердый | 6-26 |
| Кабачки | Порежьте ломтиками толщиной 6 мм | Ломкий | 18-26 |
| Капуста | Очистите и порежьте на полоски толщиной 3 мм. Качан удалите | Твердый | 6-14 |
| Картофель | Порежьте ломтиками, кубиками или кружками. Бланшируйте 8-10 мин | Ломкий | 6-18 |
| Клубника | Мытая, порезанная на куски 9 мм |  | 5-25 |
| Клюква | Оставьте целой | Мягкий | 6-26 |
| Луковица | Тонко нарежьте кружками | Ломкий | 8-14 |
| Морковь | Бланшируйте до мягкости. Нашинкуйте или нарежьте кольцами | Ломкий | 8-14 |
| Нектарин | Порежьте на половинки, сушить кожицей вниз (удалить косточку, когда нектарин наполовину высушился) | Мягкий | 28-38 |
| Огурец | Очистите от кожуры и порежьте кольцами толщиной 12 мм | Твердый | 18-26 |
| Перец острый | Сушить целиком | Твердый | 14-20 |
| Персик | Удалить косточку, когда персик наполовину высушился | Мягкий | 10-34 |
| Петрушка | Выложить лепестки на тарелочку | Хрупкий | 2-10 |
| Помидоры | Удалите кожицу. Порежьте на половинки или кольцами | Твердый | 24-30 |
| Сливы | Помыть, оставить целыми или нарезать пополам и удалить косточки | Слегка мягкий | 5-25 |
| Финик | Удалите косточку и порежьте ломтиками | Твердый | 6-26 |
| Чеснок | Удалите шелуху и порежьте кольцами | Ломкий | 6-16 |
| Яблоко | Удалите кожицу и сердцевину | Мягкий | 8-30 |

Другие возможные сферы применения нагревательного элемента:

- обогрев зеркал (препятствует запотеванию);

- подогрев почвы при выращивании рассады.

Можно использовать в качестве дополнительного отопления

КУПИТЬ ПОСМОТРЕТЬ В ВИДЕО www.33353.ru